9	DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS A CONTENTORES INTERMEDIÁRIOS PARA GRANÉIS (IBCs)

9.1	DISPOSIÇÕES GERAIS

Contentores intermediários para granéis (IBC - em inglês, Intermediate Bulk Container), são embalagens portáteis, rígidas, semi-rígidas ou flexíveis, que não se enquadram entre as especificadas no Capítulo 8 e que:

a)	têm capacidade igual ou inferior a 3,0m³;

b)	são projetadas para serem manuseadas mecanicamente;

c)	resistem aos esforços provocados pelo manuseio e pelo transporte; este requisito deve ser comprovado por meio de ensaios.

9.1.1	Campo de Aplicação

As disposições aqui contidas aplicam-se a IBCs destinados ao transporte de certos produtos perigosos, tipicamente dos Grupos de Embalagem II e III. Nelas se estabelecem normas gerais relativas ao transporte multimodal.

Excepcionalmente, IBCs e seus equipamentos de serviço que não se ajustem completamente às disposições deste Capítulo, podem ser aceitos pelo INMETRO, desde que tais IBCs sejam igualmente efetivos e ofereçam, no mínimo, condições de segurança equivalentes no que se refere à compatibilidade com as propriedades do conteúdo e à resistência igual ou superior a impactos, manuseio ou fogo.

A construção, equipamento, ensaios, marcação e operação de IBCs devem ter sido aceitos pelo INMETRO.

9.1.2	Categorias de IBCs

IBC METÁLICO: é composto de um corpo metálico e dos equipamentos estrutural e de serviço apropriados.

IBC FLEXÍVEL: consiste em um corpo feito de película plástica ou tecido, ou outro material flexível, ou combinação de materiais, juntamente com o equipamento de serviço e os dispositivos de manuseio adequados.

IBC DE PLÁSTICO RÍGIDO: consiste em um corpo de plástico rígido, podendo ser dotado de equipamento estrutural juntamente com equipamento de serviço apropriado.

IBC COMPOSTO: consiste em um equipamento estrutural, em forma de armação externa rígida, envolvendo um recipiente interno de plástico, juntamente com outros equipamentos estruturais e de serviço; é construído de modo que a armação externa e o recipiente interno, uma vez montados, passem a ser uma unidade integrada, que é enchida, esvaziada, armazenada e transportada como tal.

IBC DE PAPELÃO: é composto por um corpo de papelão, com ou sem tampos de fundo e de topo separados, com forro, se necessário (mas sem embalagem interna), e pelos equipamentos estrutural e de serviço apropriados.

IBC DE MADEIRA: consiste em um corpo de madeira, rígido ou desmontável, com forro (mas sem embalagem interna), e os equipamentos estrutural e de serviço apropriados.

9.1.3	Termos e Definições

CORPO (para todas as categorias de IBC, exceto os flexíveis): é o recipiente propriamente dito, incluindo as aberturas e seus fechos.

CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL (para IBCs flexíveis): é a massa líquida máxima a que se destina o IBC e que ele está autorizado a transportar.

DISPOSITIVO DE MANUSEIO (para IBCs flexíveis): abrange qualquer estropo, alça, olho ou estrutura ligada ao corpo do IBC, ou formado por uma continuação do material do corpo do IBC.

EQUIPAMENTO DE SERVIÇO: compreende os dispostivos de enchimento e esvaziamento e, conforme a categoria de IBC, dispositivos de alívio de pressão, de ventilação, de segurança, de aquecimento e isolamento térmico e instrumentos de medição.

EQUIPAMENTO ESTRUTURAL (para todas as categorias de IBC, exceto os flexíveis): abrange os componentes de reforço, fixação, manuseio, proteção ou estabilização do corpo, incluindo o palete de base, se for o caso, para IBCs de papelão, de madeira, ou IBCs  compostos com recipiente interno de plástico.

FORRO (para IBCs de papelão e de madeira): é constituído de um tubo ou saco inserido no corpo, mas não parte integrante deste, e inclui os fechos de suas aberturas.

MASSA BRUTA MÁXIMA ADMISSÍVEL (para todas as categorias de IBC, exceto os flexíveis): é a soma da massa do corpo e de seus equipamentos estrutural e de serviço com a carga máxima admissível.

PLÁSTICO, quando empregado em relação aos recipientes internos de IBCs compostos, inclui outros materiais poliméricos como, por exemplo, borracha etc.

PLÁSTICO TECIDO (para IBCs flexíveis): é um material feito com tiras ou monofilamentos de material plástico apropriado.

PROTEGIDO (para IBCs metálicos): significa um  IBC dotado de proteção adicional contra impacto. Esta proteção pode ser constituída, por exemplo, por uma parede dupla ou de diversas camadas, ou por um chassi com uma armação treliçada.

9.1.4	Código de Designação para IBCs

O código consiste em dois numerais arábicos, como indicado em (a), seguidos por uma ou mais letras maiúsculas, em caracteres latinos, conforme indicado em (b), seguidas, se estipulado no Quadro 9.1, por um numeral arábico, que indica a categoria do IBC, dentro do tipo a que pertence.

a)	Os numerais aplicáveis aos diversos tipos de IBC são:

|  | PARA CONTEÚDO SÓLIDO |
| --- | --- |

TIPO

DESCARREGADO

POR GRAVIDADE

DESCARREGADO A

PRESSÃO SUPERIOR

A 10kPa

PARA

CONTEÚDO

LÍQUIDO

Rígido

Semi-rígido

Flexível

11

12

13

21

22

-

31

32

-

b)	Para identificar o material são empregadas as seguintes letras:

A - Aço (todos os tipos e revestimentos);

B - Alumínio;

C - Madeira natural;

D - Madeira compensada;

F - Madeira reconstituída;

G - Papelão;

H - Material plástico;

L - Têxteis;

M - Papel, multifoliado;

N - Metal (exceto aço e alumínio).

No caso de IBCs compostos, a segunda posição no código deve ser ocupada por duas letras maiúsculas, em caracteres latinos, sendo a primeira para indicar o material do recipiente interno do IBC e a segunda, o material da embalagem externa.

QUADRO 9.1

TIPOS E CÓDIGOS DE IBCs

| MATERIAL | CATEGORIA | CÓDIGO |
| --- | --- | --- |

METAL:

A - Aço

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade

Para sólidos; carregados ou descarregados sob pressão

Para líquidos

11A

21A

31A

B - Alumínio

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade

Para sólidos; carregados ou descarregados sob pressão

Para líquidos

11B

21B

31B

N - Outros

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade

Para sólidos; carregados ou descarregados sob pressão

Para líquidos

11N

21N

31N

FLEXÍVEL

H - Plástico

Plástico tecido, sem forro ou revestimento

Plástico tecido, revestido

Plástico tecido, com forro

Plástico tecido, revestido e com forro

Película plástica

13H1

13H2

13H3

13H4

13H5

L - Têxtil

Sem forro ou revestimento

Revestido

Com forro

Revestido e com forro

13L1

13L2

13L3

13L4

M - Papel

Multifoliado

Multifoliado, resistente à água

13M1

13M2

H - PLÁSTICO

RÍGIDO

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade, com equipamento estrutural

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade, autoportante

Para sólidos; carregados ou descarregados sob pressão, com equipamento estrutural

Para sólidos; carregados ou descarregados sob pressão, autoportante

Para líquidos; com equipamento estrutural

Para líquidos; autoportante

11H1

11H2

21H1

21H2

31H1

31H2

(Continua)

H - IBC COMPOSTO          COM RECIPIEN-TE INTERNO DE PLÁSTICO (*)

- Plástico rígido

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade

Para sólidos; carregados ou descarregados sob pressão

Para líquidos

11HZ1

21HZ1

31HZ1

- Plástico flexível

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade

Para sólidos; carregados ou descarregados sob pressão

Para líquidos

11HZ2

21HZ2

| 31HZ2 |
| --- |
| G - PAPELÃO | Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade |

11G

MADEIRA

C - Madeira natural

Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade; com forro interno

| 11C |
| --- |
| D - Compensado | Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade; com forro interno |

11D

F - Madeira reconsti-

| tuída | Para sólidos; carregados ou descarregados por gravidade; com forro interno |
| --- | --- |

11F

(Conclusão)

(*)	A letra Z deve ser substituída por uma outra letra maiúscula correspondente à natureza do material empregado na fabricação da armação externa.

9.2	PRESCRIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODOS OS TIPOS DE IBCs

9.2.1	Construção

Os IBCs devem ser resistentes à deterioração provocada pelo ambiente externo ou devem ser adequadamente protegidos para enfrentá-lo.

Devem ser construídos e fechados de forma que nenhuma parcela do seu conteúdo possa escapar, em condições normais de transporte.

Os IBCs e seus fechos devem ser fabricados com materiais compatíveis com o conteúdo, ou devem ser internamente protegidos, de modo que não sejam passíveis de:

a)	sofrer ataque do conteúdo, tornando seu uso perigoso;

b)	provocar reação ou decomposição do conteúdo, ou formação de compostos nocivos ou perigosos com o IBC.

Gaxetas, quando utilizadas, devem ser feitas de materiais não sujeitos a ataque pelo conteúdo do IBC.

Todo o equipamento de serviço deve ser posicionado, ou protegido, de forma a minimizar os riscos de fuga do conteúdo devido a danos decorrentes do manuseio ou do transporte.

Os IBCs, suas fixações e seus equipamentos de serviço e estrutural devem ser projetados para suportar, sem perda de conteúdo, a pressão interna da carga e os esforços do manuseio e transporte normais. Os IBCs que possam ser empilhados devem ser projetados para suportar o empilhamento. Dispositivos de içamento ou fixação devem ser suficientemente resistentes para suportar as condições normais de manuseio e transporte, sem graves deformações ou falhas, e devem ser posicionados de modo que não provoquem tensão indevida em qualquer ponto do IBC.

Quando o IBC consistir em um corpo dentro de uma armação, ele deve ser construído de forma que:

a)	o corpo não friccione contra a armação, de maneira a não sofrer dano;

b)	o corpo permaneça sempre retido pela armação;

c)	os componentes do equipamento sejam fixados de modo que não possam ser danificados, caso as conexões entre o corpo e a armação permitam dilatação ou movimento relativos.

Se o IBC for equipado com válvula de descarga no fundo, esta deve poder ser mantida na posição fechada e todo o sistema de descarga deve ser protegido contra danos. Válvulas providas de fechos de alavanca devem dispor de proteção contra abertura acidental e as posições "aberta" e "fechada" devem ser de fácil identificação. Para IBCs destinados a líquidos, deve haver, também, um segundo meio de fechamento da abertura de descarga, como, por exemplo, um flange cego ou dispositivo equivalente.

Todo IBC deve ser capaz de suportar os ensaios de desempenho relevantes.

Se a estrutura de um IBC for danificada em conseqüência de um impacto (por exemplo, um acidente), ou por qualquer outra causa, ele deverá ser recondicionado e submetido a todos os ensaios e inspeções estipulados em 9.9.2 e 9.2.3 (d).

9.2.2	Operação

Antes de seu enchimento e entrega para transporte, cada IBC deve ser inspecionado para garantir que não apresenta corrosão, contaminação ou outro dano e que seus equipamentos de serviço estão funcionando adequadamente. Um IBC que apresente sinais de diminuição de resistência, em comparação com o projeto-tipo ensaiado, não deve ser usado, ou deve ser recondicionado de forma a suportar os ensaios exigíveis para o projeto-tipo

No enchimento de IBCs com líquidos, deve ser deixada folga suficiente para garantir que, com o conteúdo a uma temperatura média de 50ºC, o IBC não conterá mais do que 98% de sua capacidade de água.

Quando forem instalados dois ou mais sistemas de fechamento em série, o mais próximo do conteúdo deve ser fechado primeiro.

Durante o transporte, não deve haver qualquer resíduo perigoso aderente ao exterior do IBC.

Os IBCs devem ser seguramente fixados à unidade de transporte, ou contidos por esta, de modo a evitar movimento lateral ou longitudinal, ou impacto, e de forma a prover suporte externo adequado.

IBCs vazios que tenham contido produtos perigosos estão sujeitos às mesmas prescrições que os cheios, até que tenham sido expurgados de qualquer resíduo do conteúdo anterior.

Quando os IBCs forem usados para o transporte de líquidos com ponto de fulgor igual ou inferior 60,5ºC (vaso fechado) ou de pós sujeitos a explosão de poeira, devem ser tomadas medidas para evitar uma descarga eletrostática perigosa.

IBCs destinados a sólidos que podem se liquefazer em temperaturas similares às encontradas durante o transporte devem ser capazes de conter, também, a substância em estado líquido.

9.2.3	Ensaios, Certificação e Inspeção

a)	Controle de Qualidade

Os IBCs devem ser projetados, fabricados e ensaiados dentro de um programa de controle de qualidade que satisfaça o INMETRO, para garantir que cada IBC manufaturado atenda às disposições deste Capítulo.

b)	Ensaios

Antes que um IBC seja colocado em uso, o projeto-tipo correspondente deve ter sido aprovado nos ensaios pertinentes. Um projeto-tipo é definido pelo projeto, dimensões, material e espessura, modo de construção e meios de enchimento e esvaziamento, mas pode incluir vários tratamentos superficiais. Inclui também IBCs que diferem do projeto-tipo somente por apresentar menores dimensões externas.

O INMETRO pode, a qualquer tempo, exigir que seja demonstrado, por meio de ensaios efetuados de acordo com o disposto neste Capítulo, que os IBCs atendam as exigências relativas a ensaios para o correspondente projeto-tipo.

c)	Certificação

Para cada projeto-tipo de IBC deve ser emitido certificado atestando que o projeto-tipo, com seus equipamentos, foi aprovado nos ensaios exigidos.

O relatório sobre os ensaios deve incluir os resultados destes e uma identificação do projeto-tipo alocada pelo INMETRO e deve ser válido para qualquer IBC que corresponda a tal projeto-tipo.

d) Inspeção

As disposições a seguir são aplicáveis a IBCs metálicos, IBCs de plástico rígido e IBCs compostos com recipiente interno de plástico.

Todo IBC será inspecionado à satisfação do INMETRO antes de ser colocado em uso e, a seguir, a intervalos não superiores a cinco anos:

-	quanto a sua conformidade com o projeto-tipo, inclusive marcação;

-	quanto a suas condições internas e externas; e

-	quanto ao funcionamento adequado do equipamento de serviço.

O isolamento térmico só precisará ser removido na medida da necessidade para o exame do corpo.

Todo IBC deve sofrer inspeção visual, satisfatória para o INMETRO, a intervalos não superiores a dois anos e meio, verificando-se:

–	as condições externas;

–	o adequado funcionamento do equipamento de serviço.

O isolamento térmico só precisa ser removido na medida da necessidade para o exame do corpo.

Deve ser feito um relatório de cada inspeção, o qual deve ser guardado no mínimo até a data da inspeção seguinte.

9.2.4	Marcação

9.2.4.1       Marcação Primária

Qualquer IBC destinado ao uso prescrito neste Regulamento, deve portar marca durável e legível contendo, em seqüência, as seguintes indicações:

a)	o símbolo das Nações Unidas:

Para IBCs metálicos em que a marca é estampada ou gravada em relevo, admite-se a aplicação das letras maiúsculas "UN", como símbolo.

b)	o número de código designativo do tipo de IBC, conforme o disposto em 9.1.4;

c)	uma letra maiúscula indicando os grupos de embalagens para os quais o projeto-tipo foi aprovado:

Y para os Grupos de Embalagens II e III;

Z somente para o Grupo de Embalagem III;

d)	o mês e os dois últimos algarismos do ano de fabricação;

e)	o País que autoriza a aposição da marca, indicado pela sigla utilizada, no tráfego internacional, por veículos motorizados;

f)	o nome ou símbolo do fabricante e outra identificação do IBC especificada pelo INMETRO;

g)	a carga do ensaio de empilhamento, em kg; para IBCs não projetados para empilhamento, deve ser colocado o número "0";

h) a massa bruta máxima admissível ou, para IBCs flexíveis, a carga máxima admissível, em quilogramas.

A marcação primária exigida acima deve ser aplicada na seqüência indicada.

A marcação adicional descrita em 9.2.4.2 e qualquer outra marcação admitida pelo INMETRO deve permitir que os diferentes componentes da marcação sejam corretamente identificados.

Exemplos de marcação para vários tipos de IBC, conforme as letras (a) a (h) precedentes:

11A/Y/02 89

NL/Mulder 007/

5500/1500

Para um IBC de aço, destinado a sólidos, descarregado por gravidade/ para Grupos de Embalagem II e III/ fabricado em fevereiro de 1989/ autorizado pelos Países Baixos/ manufaturado por Mulder segundo um projeto-tipo a  que o  INMETRO alocou o número de série 007/ aprovado para uma carga de empilhamento de 5500kg/ para uma massa bruta máxima admissível de 1500kg.

13H3/Z/03 89

F/Meunier 1713

0/1500

Para um IBC flexível, de plástico tecido, com forro, destinado a sólidos, descarregado por gravidade. Não destinado a empilhamento.

31H1/Y/04 89

GB/9009

10800/1200

Para um IBC de plástico rígido, desti-nado a líquidos, com equipamento estrutural dimensionado para a carga de empilhamento.

31HA1/Y/05 89

D/Muller/1683

10800/1200

Para um IBC composto, destinado a líquidos, com recipiente interno de plástico rígido e armação externa de aço.

9.2.4.2	Marcação Adicional

Além da marcação primária, todo IBC deve apresentar as informações a seguir, as quais podem ser colocadas numa chapa resistente à corrosão, fixada de maneira permanente, em local de fácil acesso para inspeção.

| MARCAÇÃO | CATEGORIA DE IBC |
| --- | --- |
| ADICIONAL | METÁLICO |

PLÁSTICO

| RÍGIDO | COMPOSTO | PAPELÃO | MADEIRA |
| --- | --- | --- | --- |

Capacidade em litros (*), a 20ºC

Massa da tara, em kg (*)

Pressão de ensaio (manomé- trica), em kPa ou bar (*), se aplicável

Pressão de carga/descarga máxima, em kPa ou bar (*), se aplicável

Material do corpo e sua espessura mínima, em mm

Data do último ensaio de estanqueidade, se aplicável (mês e ano)

Data da última inspeção (mês e ano)

Número de série do fabricante

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(*) A unidade utilizada deve ser indicada.

Os IBCs flexíveis, além da marcação primária, podem portar um pictograma indicando os métodos de içamento recomendados.

9.2.4.3	Conformidade com o Projeto-Tipo

A marcação aposta a um IBC indica que este corresponde a um projeto-tipo aprovado nos ensaios e que as exigências constantes do certificado foram satisfeitas.

9.3	CONDIÇÕES PARTICULARES APLICÁVEIS A IBCs METÁLICOS

Estas exigências são aplicáveis a IBCs metálicos destinados ao transporte de sólidos e líquidos. Há três categorias de IBCs metálicos:

(i)	para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade (11A, 11B, 11N);

(ii)	para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão (21A, 21B, 21N) - pressão manométrica superior a 10kPa;

(iii)	para líquidos (31A, 31B, 31N). IBCs destinados a líquidos, que atendam ao disposto nesta seção, não devem ser usados para transportar líquidos com pressão de vapor superior a 110kPa, a 50ºC, ou a 130kPa, a 55ºC.

9.3.1	Construção

Os corpos devem ser feitos de materiais metálicos dúteis adequados, com soldabilidade plenamente demonstrada. As soldas devem ser bem executadas e proporcionar completa segurança. O desempenho a baixas temperaturas deve ser considerado, quando for o caso.

Se o contato entre a substância a ser transportada e o material empregado na fabricação do corpo ocasionar redução progressiva da espessura das paredes, este fato deve ser considerado no dimensionamento da espessura, ou seja, a espessura determinada de acordo com o especificado em 9.3.1.1, deve ser acrescida de um valor apropriado (ver também 9.2.1).

Devem ser tomadas medidas para evitar danos decorrentes de ação galvânica resultante da justaposição de metais diferentes.

IBCs de alumínio destinados ao transporte de líquidos inflamáveis não devem ter partes móveis (como tampas, fechos) em aço não-protegido, passível de enferrujar, que possam provocar reação perigosa por percussão ou atrito com o alumínio.

Os IBCs metálicos devem ser feitos de metais que atendam aos seguintes requisitos:

10.000

a) Aço: o alongamento na ruptura, em %, não deve ser inferior a ----------,										       Rm

com um mínimo absoluto de 20%,onde:

Rm =	resistência mínima garantida à tração do aço a ser utilizado, em N/mm²;

b)	Alumínio: o  alongamento na ruptura, em %, não deve  ser  inferior a

10.000

----------, com um mínimo absoluto de 8%.

6Rm

Os corpos-de-prova empregados na determinação do alongamento na ruptura devem ser retirados transversalmente à direção de laminação e ter as seguintes dimensões:

Lo = 5 d   ou    Lo = 5,65 A

onde:

Lo =	comprimento útil do corpo-de-prova antes do ensaio;

d   =	diâmetro;

A   =	seção transversal do corpo-de-prova.

9.3.1.1	Espessura Mínima das Paredes

A espessura mínima das paredes deve ser determinada como segue:

a)	para um aço de referência com um produto Rm x ALo = 10.000, a espessura das paredes não deve ser inferior a:

CAPACIDADE

ESPESSURA DAS PAREDES

| (mm) |
| --- |
|  | (m³) | TIPOS: 11A,11B, 11N |
| TIPOS: 21A,21B,21N,31A,31B,31N |
| NÃO-PROTEGIDO | PROTEGIDO | NÃO-PROTEGIDO | PROTEGIDO |

> 0,25 –  1,0

> 1,0 –  2,0

> 2,0 – < 3,0

2,0

2,5

3,0

1,5

2,0

2,5

2,5

3,0

4,0

2,0

2,5

3,0

onde:

Ao = alongamento mínimo (em %) do aço de referência a ser usado, na ruptura à tração.

b) para outros metais, a espessura mínima das paredes é fornecida pela seguinte fórmula de equivalência:

21,4  eo

e1 = --------------------------

3 Rm1 x A1

onde:

e1      = espessura equivalente requerida para o metal a ser usado (em mm);

eo      = espessura mínima exigida para o aço de referência (em mm);

Rm1 = resistência mínima garantida à tração (em %) do metal a ser utilizado.

Em qualquer caso, é inadmissível uma espessura de parede inferior a 1,5mm.

9.3.1.2	Exigências de Alívio de Pressão

Os IBCs para líquidos devem ser capazes de liberar um volume suficiente de vapor, em caso de envolvimento em fogo, para assegurar que não ocorra ruptura do corpo. Isto pode ser obtido pelo emprego de dispositivos convencionais de alívio ou por outros meios construtivos.

O início do processo de alívio de pressão deve ocorrer no máximo a 65kPa  e não antes de ser atingida a pressão manométrica total, ou seja, a soma da pressão de vapor do conteúdo com a pressão parcial do ar, ou outros gases inertes, menos 100kPa, a 55ºC, determinada com base no máximo grau de enchimento, definido em 9.2.2. Os dispositivos de alívio devem ser instalados no espaço destinado aos vapores.

9.4	CONDIÇÕES PARTICULARES APLICÁVEIS A IBCs FLEXÍVEIS

Estas exigências são aplicáveis a IBCs dos seguintes tipos:

| 13H1 - | plástico tecido, sem forro ou revestimento; |
| --- | --- |
| 13H2 - | plástico tecido, revestido; |
| 13H3 - | plástico tecido, com forro; |
| 13H4 - | plástico tecido, revestido e com forro; |
| 13H5 - | película plástica; |
| 13L1 - | têxtil, sem forro ou revestimento; |
| 13L2 - | têxtil, revestido; |
| 13L3 - | têxtil, com forro; |
| 13L4 - | têxtil, revestido e com forro; |
| 13M1 - | papel, multifoliado; |
| 13M2 - | papel multifoliado, resistente à água. |

Os IBCs flexíveis destinam-se apenas ao transporte de sólidos.

9.4.1	Construção

O corpo deve ser fabricado com materiais adequados. A resistência de material utilizado e a construção do IBC devem ser apropriadas à capacidade do corpo e ao uso a que este se destina.

Todos os materiais empregados na construção de IBCs flexíveis dos tipos 13M1 e 13M2 devem manter, no mínimo, 85% da resistência à tração medida originalmente no material condicionado ao equilíbrio a 67%, ou menos, de umidade relativa, à completa imersão em água por pelo menos vinte e quatro horas.

As costuras devem ser feitas por pesponto, selagem a quente, colagem ou método equivalente. As extremidades dos pespontos devem ser bem presas.

Os IBCs flexíveis devem apresentar resistência adequada ao envelhecimento e à degradação provocada por radiação ultravioleta, por condições climáticas ou pelas substâncias contidas, mantendo-se, assim, em condições apropriadas ao uso a que se destinam.

Quando for necessário proteger IBCs flexíveis de plástico contra radiação ultravioleta, esta proteção deve ser obtida pela adição de negro-de-fumo ou outros pigmentos ou inibidores adequados. Esses aditivos devem ser compatíveis com o conteúdo e manter-se efetivos durante a vida útil do corpo. Quando forem empregados aditivos diferentes dos adotados no projeto-tipo ensaiado, são dispensados novos ensaios se o teor desses aditivos não afetar negativamente as propriedades físicas do material de construção.

Aditivos podem também ser incorporados ao material do corpo para aumentar sua resistência ao envelhecimento, ou para outros fins, desde que isso não afete negativamente as propriedades físicas ou químicas do material.

Materiais recuperados de recipientes usados não podem ser empregados na manufatura de corpos de IBCs, mas admite-se a utilização de resíduos ou refugos do próprio processo de manufatura. Isto não veda a reutilização de partes componentes, como acessórios ou bases de paletes não danificados no período de uso anterior.

Quando o IBC estiver cheio, a relação entre sua altura e largura não deve ser maior que 2:1.

9.5	CONDIÇÕES PARTICULARES APLICÁVEIS A IBCs DE PLÁSTICO RÍGIDO

Estas exigências são aplicáveis a IBCs destinados ao transporte de sólidos ou líquidos. IBCs de plástico rígido são dos seguintes tipos:

-	11H1: dotado de equipamento estrutural projetado para suportar toda a carga em caso de empilhamento; destinado a sólidos; carregado ou descarregado por gravidade;

-	11H2: autoportante; para sólidos; carregado ou descarregado por gravidade;

-	21H1: dotado de equipamento estrutural projetado para suportar toda a carga em caso de empilhamento; destinado a sólidos; carregado ou descarregado sob pressão;

-	21H2: autoportante; para sólidos; carregado ou descarregado sob pressão;

-	31H1: dotado de equipamento estrutural projetado para suportar toda a carga em caso de empilhamento; para líquidos;

-	31H2: autoportante; para líquidos.

9.5.1	Construção

O corpo deve ser fabricado com material plástico adequado, com especificações conhecidas, e ter resistência apropriada a sua capacidade e ao serviço que deva prestar. O material deve apresentar resistência adequada ao envelhecimento e à degradação provocada pelas substâncias contidas e, quando couber, às radiações ultravioleta. Seu desempenho a baixas  temperaturas deve ser levado em conta, se for o caso. A impregnação pelo conteúdo não deve constituir um risco em condições normais de transporte.

Quando houver necessidade de proteção contra radiação ultravioleta, esta deve ser proporcionada pela adição de negro-de-fumo, outros pigmentos ou inibidores adequados. Esses aditivos devem ser compatíveis com o conteúdo e permanecer efetivos durante a vida útil do corpo. No caso de serem empregados aditivos diferentes dos adotados no projeto-tipo ensaiado, são dispensados novos ensaios se o teor desses aditivos não afetar negativamente as propriedades físicas do material de construção.

Aditivos podem também ser incorporados ao material do corpo para aumentar a resistência ao envelhecimento, ou para outros fins, desde que isso não afete negativamente as propriedades físicas ou químicas do material.

Excetuados os resíduos ou material de remoagem provenientes do mesmo processo de produção, nenhum material usado deve ser empregado na confecção de IBCs de plástico rígido.

Os IBCs destinados a líquidos devem ser dotados de dispositivo de alívio, capaz de permitir a liberação de vapor em quantidade suficiente para evitar a ruptura do corpo, caso a pressão interna atinja valores superiores à pressão hidráulica para a qual ele foi ensaiado. Isto pode ser obtido por meio de dispositivos convencionais ou por outros meios construtivos.

9.5.2	Operação

Exceto se o INMETRO determinar em contrário, o período de vida útil admissível para recipientes destinados ao transporte de líquidos é de cinco anos, contados da data de fabricação do recipiente, a não ser que, devido à natureza do líquido a ser transportado, seja estipulado um período de uso mais curto.

Líquidos só devem ser transportados em IBCs que tenham resistência suficiente para suportar as pressões internas que possam se desenvolver em condições normais de transporte. IBCs marcados com a pressão hidráulica de ensaios prescrita em 9.9.4.5 só devem ser enchidos com líquidos cuja pressão de vapor seja:

(i)	tal que a pressão manométrica total no IBC (ou seja, a pressão de vapor do conteúdo mais a pressão parcial de ar ou de outros gases inertes, menos 100kPa), a 55ºC, determinada para o nível máximo de enchimento, de acordo com o item 9.2.2, e a uma temperatura de enchimento de 15ºC, não exceda a dois terços da pressão de ensaio marcada; ou

(ii)	a 50ºC, inferior a quatro sétimos da pressão de ensaio marcada mais 100kPa; ou

(iii)	a 55ºC, inferior a dois terços da pressão de ensaio marcada mais 100kPa.

9.6	CONDIÇÕES PARTICULARES APLICÁVEIS A IBCs COMPOSTOS, COM RECIPIENTES INTERNOS DE PLÁSTICO

Estas exigências aplicam-se a IBCs compostos, destinados ao transporte de sólidos e líquidos, dos seguintes tipos:

-	11HZ1: IBCs compostos, com recipiente interno de plástico rígido; destinados a sólidos; carregados ou descarregados por gravidade;

-	11HZ2: IBCs compostos, com recipiente interno de plástico flexível; destinados a sólidos; carregados ou descarregados por gravidade;

-	21HZ1: IBCs compostos, com recipiente interno de plástico rígido; destinados a sólidos; carregados ou descarregados sob pressão;

-	21HZ2: IBCs compostos, com recipiente interno de plástico flexível; destinados a sólidos; carregados ou descarregados sob pressão;

-	31HZ1: IBCs compostos, com recipiente interno de plástico rígido; destinados a líquidos;

-	31HZ2: IBCs compostos, com recipiente interno de plástico flexível; destinados a líquidos.

O código deve ser completado substituindo-se a letra Z por uma letra maiúscula, de acordo com o item 9.1.4 (b), correspondente à natureza do material empregado na fabricação da armação externa.

9.6.1	Construção

a)	Condições Gerais

O recipiente interno não se destina a desempenhar sua função de contenção sem sua armação externa.

A armação externa normalmente consiste em material rígido conformado de maneira a proteger o recipiente interno de danos durante o manuseio e o transporte, mas não se destina a desempenhar função de contenção. Ela pode incluir um palete de base.

Um IBC composto, com uma armação externa que envolva completamente o recipiente interno, deve ser projetado de modo que a integridade do recipiente interno possa ser facilmente avaliada após os ensaios de estanqueidade e de pressão hidráulica.

b)	Recipiente Interno

O recipiente interno deve ser fabricado de material plástico adequado, com especificações conhecidas, e ter resistência apropriada a sua capacidade e ao serviço que deva prestar. O material deve apresentar resistência adequada ao envelhecimento e à degradação provocada pelas substâncias contidas e, quando couber, pelas radiações ultravioleta. Seu desempenho a baixas temperaturas deve ser levado em conta, se for o caso. A impregnação pelo conteúdo não deve constituir um risco em condições normais de transporte.

Quando houver necessidade de proteção contra radiação ultravioleta, esta deve ser proporcionada pela adição de negro-de-fumo, outros pigmentos ou inibidores adequados.

Esses aditivos devem ser compatíveis com o conteúdo e devem permanecer efetivos durante a vida útil do recipiente interno. No caso de serem empregados aditivos diferentes dos adotados no projeto-tipo ensaiado, são dispensados novos ensaios se o teor desses aditivos não afetar negativamente as propriedades físicas do material de construção.

Aditivos podem também ser incorporados ao material do recipiente interno para aumentar sua resistência ao envelhecimento, ou para outros fins, desde que isso não afete negativamente as propriedades físicas ou químicas do material.

Excetuados os resíduos ou o material de remoagem provenientes do mesmo processo de produção, nenhum material usado deve ser empregado na confecção do recipiente interno.

Os IBCs destinados a líquidos devem ser dotados de dispositivo de alívio, capaz de permitir a liberação de vapor em quantidade suficiente para evitar a ruptura do corpo, caso a pressão interna atinja valores superiores à pressão hidráulica para a qual ele foi ensaiado. Isto pode ser obtido por meio de dispositivos de alívio convencionais ou por outros meios construtivos.

c)	Armação Externa

A resistência do material e a construção da armação externa devem ser apropriadas à capacidade do IBC composto e ao uso a que este se destina.

A armação externa deve ser isenta de qualquer ressalto que possa danificar o recipiente interno.

Armações externas de aço ou alumínio devem ser feitas de metal apropriado e de espessura adequada.

As armações de madeira natural devem ser fabricadas com madeira bem curada, comercialmente isenta de umidade e sem defeitos que possam reduzir sensivelmente a resistência de qualquer parte da armação. A base e o topo podem ser feitos de madeira reconstituída, resistente à água, como painel de fibra, madeira aglomerada ou outro tipo adequado.

As armações de madeira compensada devem ser feitas de madeira bem curada, com folhas obtidas por desenrolagem, corte ou serração, comercialmente isenta de umidade e sem defeitos que possam reduzir sensivelmente a resistência da armação. As folhas devem ser coladas umas às outras com adesivo resistente à água. Outros materiais apropriados podem ser utilizados juntamente com o compensado na confecção de armações. As armações devem ser firmemente pregadas ou fixadas a montantes de canto ou topo, ou montadas por meio de dispositivos igualmente apropriados.

As paredes das armações de madeira reconstituída devem ser feitas de material resistente à água, como painel de fibra, madeira aglomerada, ou outro tipo apropriado. As outras partes da armação podem ser feitas de outros materiais adequados.

Para armações externas de papelão, deve ser empregado papelão resistente e de boa qualidade, ondulado de parede dupla (simples ou multifoliado), ou compacto, apropriado à capacidade da armação e ao uso a que se destina. A resistência da superfície externa à água deve ser tal que o aumento de massa determinado por ensaio de absorção de água num período de trinta minutos, pelo método Cobb, não seja superior a 155g/m² (ver Norma ISO-535-976 (E)). O papelão deve apresentar boas qualidades de flexão; deve ser cortado, vincado sem estrias e entalhado de modo a permitir montagem sem rachaduras, rompimento da superfície ou flexão indevida. As folhas onduladas do papelão devem ser firmemente coladas às da superfície.

Os extremos das armações de papelão podem ter uma estrutura de madeira, ou ser inteiramente de madeira. Podem ser empregados reforços de sarrafos de madeira.

As juntas de fabricação no corpo das armações de papelão devem ser coladas com fita adesiva, superpostas e coladas, ou superpostas e fixadas com grampos metálicos. Juntas superpostas devem ter uma faixa de superposição adequada. Quando o fechamento for efetuado por meio de cola ou fita adesiva, deve ser empregado um adesivo resistente à água.

Quando a armação externa for feita de material plástico, devem ser observadas as disposições pertinentes prescritas em (b).

d) Outros Equipamentos Estruturais

Qualquer palete de base, quer seja parte integrante de um IBC, quer seja removível, deve ser apropriado ao manuseio mecânico, com o IBC carregado até sua massa bruta máxima admissível.

O palete, ou a base integral, deve ser projetado de modo que não apresente qualquer parte saliente que possa ser danificada no manuseio.

A armação deve ser bem fixada ao palete removível, de forma a assegurar estabilidade no manuseio e no transporte. O palete removível deve apresentar face superior isenta de ressaltos que possam danificar o IBC.

Dispositivos de reforço, como montantes de madeira destinados a melhorar o desempenho ao empilhamento, podem ser adotados, mas devem ser exteriores ao recipiente interno.

Nos IBCs projetados para serem empilhados, a superfície de apoio deve distribuir a carga de maneira segura. Esses IBCs devem ser projetados de forma que a carga não seja suportada pelo recipiente interno.

9.6.2	Operação

Exceto se o INMETRO determinar o contrário, o período de vida útil admissível para recipientes destinados ao transporte de líquidos é de cinco anos, contados da data de fabricação do recipiente, salvo se, devido à natureza do líquido transportado, for conveniente adotar período mais curto. O fabricante do produto deve indicar o período de vida útil apropriado.

Líquidos só devem ser colocados em IBCs que tenham resistência suficiente para suportar as pressões internas que possam se desenvolver em condições normais de transporte. IBCs marcados com a pressão hidráulica de ensaio prescrita em 9.9.4.5 só devem ser enchidos com líquidos cuja pressão de vapor seja:

(i)	tal que a pressão manométrica total no IBC (ou seja, a pressão de vapor do conteúdo mais a pressão parcial do ar ou outros gases inertes, com 100kPa), a 55ºC, determinada com base no nível máximo de enchimento, de acordo com o item 9.2.2, a uma temperatura de enchimento de 15ºC, não exceda a dois terços da pressão de ensaio marcada; ou

(ii)	a 50ºC, inferior a quatro sétimos da pressão de ensaio marcada mais 100kPa; ou

(iii)	a 55ºC, inferior a dois terços da pressão de ensaio marcada mais 100kPa.

9.7	DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS A IBCs DE PAPELÃO

Estas exigências são aplicáveis a IBCs 11G, de papelão, carregados ou descarregados por gravidade, destinados a sólidos.

9.7.1	Construção

IBCs de papelão não devem incorporar dispositivos de içamento pelo topo.

a)	Corpo

Deve ser empregado papelão resistente e de boa qualidade, compacto ou ondulado de parede dupla (simples ou multifoliado), apropriado à capacidade do IBC e ao serviço que deva executar. A resistência da superfície externa à água deve ser tal que o aumento de massa, determinado por ensaio de absorção de água num período de trinta minutos, pelo método Cobb de absorção de água, não seja  superior  a  155g/m² (ver Norma ISO-535-1976 (E)).  O  papelão  deve apresentar boas qualidades de flexão; deve ser cortado, vincado sem estrias e entalhado de modo a permitir montagem sem rachaduras, rompimento da superfície ou flexão indevida. As folhas onduladas do papelão devem ser firmemente coladas às da superfície.

As paredes, incluindo topo e fundo, devem ter uma resistência mínima ao puncionamento de 15J, medida de acordo com a Norma ISO-3036-1975.

As juntas de fabricação no corpo devem ser feitas com uma faixa de superposição adequada e devem ser fixadas com fita adesiva, coladas, fixadas com grampos metálicos, ou presas de outro modo igualmente eficaz. Quando as juntas forem feitas por meio de colagem ou fita adesiva, deve ser empregado adesivo resistente à água. Os grampos metálicos devem atravessar completamente todas as peças a serem prendidas e conformados ou protegidos de modo que o forro interno, se houver, não seja por eles desgastado ou perfurado.

b) Forro

O forro deve ser feito de material apropriado, com resistência e forma de construção adequados à capacidade do IBC e ao uso a que se destina. Juntas e fechos devem ser à prova de pó e capazes de suportar as pressões e impactos que podem ocorrer em condições normais de transporte e manuseio.

c) Equipamento Estrutural

Qualquer palete de base, quer seja parte integrante de um IBC, quer seja removível, deve ser apropriado ao manuseio mecânico, com o IBC carregado até sua massa bruta máxima admissível.

O palete, ou a base integral, deve ser projetado de modo que não apresente qualquer saliência que possa ser danificada no manuseio.

O corpo deve ser bem fixado ao palete removível, de forma a assegurar estabilidade durante o transporte e manuseio. O palete removível deve apresentar sua face superior isenta de saliências que possam danificar o IBC.

Dispositivos de reforço, como montantes de madeira, destinados a melhorar o desempenho ao empilhamento, podem ser adotados, mas devem ser colocados externamente ao forro.

Nos IBCs projetados para serem empilhados, a superfície de apoio deve distribuir a carga de madeira segura.

9.8	DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS A IBCs DE MADEIRA

Estas exigências são aplicáveis a IBCs de madeira destinados ao transporte de sólidos, carregados ou descarregados por gravidade. Esses IBCs podem ser dos seguintes tipos:

-	11C: de madeira natural, com forro interno;

-	11D: de madeira compensada, com forro interno;

-	11F: de madeira reconstituída, com forro interno.

9.8.1	Construção

IBCs de madeira não devem incorporar dispositivos de içamento pelo topo.

a) Corpo

A resistência dos materiais empregados e o método de construção devem ser apropriados à capacidade do IBC e ao uso a que se destina.

A madeira natural deve estar bem curada, ser comercialmente isenta de umidade e sem defeitos que possam reduzir materialmente a resistência de qualquer parte do IBC. Cada parte do IBC deve consistir de uma única peça ou ser equivalente. As partes são consideradas equivalentes a elementos de uma só peça quando ligadas por colagem (cauda de andorinha), junta macho e fêmea, junta sobreposta ou de encaixe, ou junta de topo com, no mínimo, dois prendedores de metal corrugado em cada junta, ou quando são utilizados outros métodos pelo menos igualmente eficazes.

A madeira compensada para o corpo deve ter no mínimo três folhas e ser feita de folhas bem curadas, obtidas por desenrolagem, corte ou serração, comercialmente isentas de umidade e sem defeitos que possam reduzir materialmente a resistência do corpo. As folhas devem ser coladas umas às outras com adesivo resistente à água. Na construção do corpo, podem ser usados outros materiais apropriados juntamente com o compensado.

Madeira reconstituída empregada na fabricação do corpo deve ser resistente à água, como painel de fibra, madeira aglomerada ou outro tipo apropriado.

Os IBCs devem ser firmemente pregados ou fixados a montantes de canto ou topo, ou ser montados por meio de dispositivos igualmente apropriados.

b)	Forro

O forro deve ser feito de material apropriado, com resistência e forma de construção adequados à capacidade do IBC e ao uso a que se destina. Juntas e fechos devem ser à prova de pó e capazes de suportar pressões e impactos que podem ocorrer em condições normais de transporte e manuseio.

c)	Equipamento Estrutural

Qualquer palete de base, quer seja parte integrante de um IBC, quer seja removível, deve ser apropriado ao manuseio mecânico, com o IBC carregado até sua massa bruta máxima admissível.

O palete de base, ou a base integral, deve ser projetado de modo que não apresente qualquer saliência que possa ser danificada no manuseio.

O corpo deve ser bem fixado ao palete removível, de forma a assegurar estabilidade durante o transporte e o manuseio. O palete removível deve apresentar sua face superior isenta de saliências que possam danificar o IBC.

Dispositivos de reforço, como montantes de madeira, destinados a melhorar o desempenho ao empilhamento, podem ser adotados, mas devem ser colocados externamente ao forro.

Nos IBCs projetados para serem empilhados, a superfície de apoio deve distribuir a carga de maneira segura.

9.9	ENSAIOS EXIGIDOS PARA IBCs

Antes que um IBC seja colocado em uso, o projeto-tipo correspondente deve ter sido aprovado nos ensaios pertinentes, especificados em 9.9.1. Alguns tipos de IBCs exigem ensaios inicial e periódicos, conforme indicado em 9.9.2.

Os ensaios devem ser efetuados em IBCs preparados para o transporte, enchidos como indicado nas especificações correspondentes. As substâncias a serem transportadas podem ser substituídas por outras, desde que isso não invalide os resultados dos ensaios. No caso de sólidos, quando for utilizado um simulativo, este deve possuir as mesmas características físicas (massa, granulometria etc.) que a substância a ser transportada. Admite-se o uso de aditivos, como sacos de grãos de chumbo, para obter-se a massa total, desde que sejam colocados de forma a não afetar os resultados dos ensaios.

No ensaio de queda para líquidos, quando for utilizado um simulativo, sua densidade relativa e viscosidade devem ser similares às da substância a ser transportada. O ensaio pode ser realizado usando-se água como conteúdo, desde que atendidas as seguintes condições:

a)	quando as substâncias a serem transportadas tiverem densidade relativa não-superior a 1,2, a altura de queda deve ser a indicada em 9.9.4.6;

b)	quando as substâncias a serem transportadas tiverem densidade relativa superior a 1,2, a altura de queda deve ser a indicada nos parágrafos correspondentes aos diversos tipos de IBC, multiplicada pelo quociente entre a densidade relativa da substância, arredondada para a primeira decimal, e 1,2, ou seja,

densidade relativa

x altura de queda especificada

1,2

9.9.1	Ensaios para Projetos-Tipo

Os ensaios para projetos-tipo devem ser realizados conforme estipulado pelo INMETRO.

Uma amostra de cada projeto-tipo de IBC, segundo suas dimensões, espessura e modo de construção, deve ser submetida aos ensaios relacionados no Quadro 9.2, a seguir, na ordem indicada e de acordo com o especificado em 9.9.4.

QUADRO 9.2

RESUMO E ORDEM DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS EXIGIDOS

PARA OS PROJETOS-TIPO

|  | ENSAIOS EXIGIDOS PARA PROJETOS-TIPO |
| --- | --- |
| TIPO DE IBC |

IÇAMENTO

PELA BASE (a)

IÇAMENTO

PELO TOPO (a)

EMPILHA-

MENTO

(b)

ESTAN-

QUEIDADE

PRESSÃO

HIDRÁU-

LICA

QUEDA

RASGA-

MENTO

TOMBA-MENTO

APRUMO

(c)

METÁLICO

11A,11B,11N

21A,21B,21N

31A,31B,31N

1

1

1

2

2

2

3

3

3

-

4

4

-

5

5

4 (e)

6 (e)

6 (e)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLEXÍVEL (d)

-

x(c)

x

-

-

x

x

x

x

PLÁSTICO RÍGIDO

11H1,11H2

21H1,21H2

31H1,31H2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

-

4

4

-

5

5

4

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPOSTO

11HZ1,11HZ2

21HZ1,21HZ2

31HZ1,31HZ2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

-

4

4

-

5

5

4 (e)

6 (e)

6 (e)

-

-

-

'

-

-

-

-

-

-

PAPELÃO

1

-

2

-

-

3

-

-

-

MADEIRA

1

-

2

-

-

3

-

-

-

(a)	Quando o IBC for projetado para ser içado dessa forma.

(b)	Quando o IBC for projetado para ser empilhado.

(c)	Quando o IBC for projetado para ser içado pelo topo ou lateralmente.

(d)	Ensaios exigidos indicados por x; um IBC que tenha sido aprovado em um ensaio por ser utilizado em outro ensaio, em qualquer ordem.

(e)	Pode ser usada uma segunda amostra para o ensaio de queda.

O INMETRO pode permitir o ensaio seletivo de IBCs que apresentem apenas diferenças menores, como pequena redução nas dimensões externas, em relação ao projeto-tipo ensaiado.

Se nos ensaios forem utilizados paletes removíveis, o relatório correspondente (ver 9.2.3 (c)) deverá conter uma descrição técnica dos mesmos.

9.9.2	Ensaios Inicial e Periódicos para cada IBC Metálico, de Plástico Rígido e Composto

Estes ensaios serão realizados nas condições estabelecidas pelo INMETRO.

Cada IBC deve corresponder, em todos os aspectos, ao seu projeto-tipo.

Todo IBC composto destinado ao transporte sólidos, carregado ou descarregado sob pressão, ou ao transporte de líquidos e todo IBC metálico ou de plástico  rígido devem ser submetidos ao ensaio de estanqueidade prescrito em 9.9.4.4:

a)	antes de ser utilizado no transporte pela primeira vez;

b)	após recondicionamento, antes de ser recolocado em uso.

Para este ensaio, não é necessário que os fechos dos IBCs estejam instalados. O recipiente interno de IBCs compostos pode ser ensaiado sem a armação externa, desde que os resultados dos ensaios não sejam afetados.

O  ensaio  de estanqueidade  deverá  ser  repetido  a  intervalos  não–superiores a dois anos e meio.

Os resultados dos ensaios devem constar de um relatório, o qual deverá ficar em poder do proprietário do IBC.

9.9.3	Preparação de IBCs para os Ensaios

As amostras de IBCs flexíveis de papel, de IBCs de papelão e as de IBCs compostos com armação externa de papelão, antes de serem submetidas aos ensaios prescritos, devem ser condicionadas por, no mínimo, vinte e quatro horas, numa atmosfera com temperatura e umidade relativa controladas. Há três opções para essa atmosfera, sendo preferida a com temperatura de 23ºC  2ºC e umidade relativa de 50%  2%. As outras opções são: temperatura de 20ºC  2ºC e  umidade  relativa  de  65%   2%,  ou temperatura de 27ºC   2ºC, com umidade relativa de 65%  2%.

NOTA:	os valores médios devem situar-se nessas faixas; pequenas flutuações ou limitações dos métodos de medição podem provocar variações de   5% na umidade relativa em medições pontuais, sem afetar significativamente o ensaio.

Devem ser tomadas medidas para assegurar que o material plástico empregado na manufatura de IBCs de plástico rígido ou compostos, atende às exigências especificadas em 9.5.1 e 9.6.1, respectivamente.

Isso pode ser feito por qualquer processo, como, por exemplo, submetendo-se as amostras que devam ser ensaiadas a um ensaio preliminar por um longo período, por exemplo, seis meses, durante o qual, as amostras devem permanecer cheias com as substâncias a que se destinam os IBCs, ou substâncias equivalentes, em termos de degradação molecular, enfraquecimento ou rompimento por fadiga do material plástico, após o que as amostras devem ser submetidas aos ensaios pertinentes especificados em 9.9.1.

Quando o comportamento do material plástico tiver sido estabelecido por outros meios, o ensaio de compatibilidade descrito acima pode ser dispensado.

9.9.4	Especificações para os Ensaios

9.9.4.1	Ensaio de Içamento pela Base

Este ensaio é aplicável a todos os projetos-tipo  de IBCs equipados com dispositivos de içamento pela base.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

O IBC deve ser carregado até atingir 1,25 vez a massa bruta máxima admissível, com a carga uniformemente distribuída.

• Método de Ensaio

O IBC deve ser levantado e abaixado duas vezes, por empilhadeira, com os garfos centralmente posicionados e espaçados de 75% da largura da face de entrada (exceto se houver pontos de entrada fixos). Os garfos devem avançar até 75% da base, na direção de entrada. O ensaio deve ser repetido para cada direção de entrada possível.

• Critérios de Aprovação

O projeto-tipo é aprovado se o IBC não sofrer qualquer deformação permanente que o torne inseguro para o transporte e se não houver perda de conteúdo.

9.9.4.2	Ensaio de Içamento pelo Topo

Este Ensaio deve ser efetuado em todos os projetos-tipo de IBC projetados para serem içados pelo topo e para IBCs flexíveis projetados para serem içados lateralmente.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

IBCs metálicos, de plástico rígido e compostos devem ser carregados até atingir duas vezes sua massa bruta máxima admissível. IBCs flexíveis devem ser enchidos até atingir seis vezes sua carga máxima admissível, com a carga uniformemente distribuída.

• Método de Ensaio

IBCs metálicos e flexíveis devem ser içados do solo, da maneira pela qual foram projetados, e mantidos nessa posição por um período de cinco minutos.

IBCs de plástico rígido e compostos devem ser içados:

a)	por meio de cada par de dispositivos de içamento diagonalmente opostos, de modo que as forças de içamento sejam aplicadas verticalmente, por um período de cinco minutos; e

b)	por meio de cada par de dispositivos de içamento diagonalmente opostos, de modo que as forças de içamento sejam aplicadas na direção do centro, a 45º em relação à vertical, por um período de cinco minutos.

Outros métodos de preparação e de içamento pelo topo igualmente eficazes podem ser utilizados para IBCs flexíveis.

• Critérios de Aprovação

IBCs metálicos, de plástico rígido e compostos: o projeto-tipo é aprovado se o IBC não sofrer qualquer deformação permanente que o torne inseguro para o transporte e se não houver perda de conteúdo.

IBCs flexíveis: o projeto-tipo é aprovado, se o IBC e seus dispositivos de içamento não sofrerem qualquer dano que o torne inseguro para o transporte e o manuseio.

9.9.4.3	Ensaio de Empilhamento

Este ensaio é aplicável a todos os projetos-tipo de IBCs, projetados para serem empilhados.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

IBCs de qualquer tipo, exceto os flexíveis, devem ser carregados até atingir sua massa bruta máxima admissível.

IBCs flexíveis devem ser enchidos a, no mínimo, 95% de sua capacidade e até atingir sua carga máxima admissível, com a carga uniformemente distribuída.

• Método de Ensaio

O IBC deve ser colocado sobre sua base em uma superfície horizontal dura e submetido a uma sobrecarga, uniformemente distribuída, por um período mínimo de:

5min: 	IBCs metálicos;

24h:	IBCs flexíveis, de plástico rígido dos tipos 11H1, 21H1 e 31H1, compostos dos tipos 11HZ1, 21HZ1 e 31HZ1, de papelão e de madeira;

28d, a 40ºC:	IBCs de plástico rígido dos tipos 11H2, 21H2 e 31H2 e compostos dos tipos 11HZ2, 21HZ2 e 31HZ2.

No ensaio de IBCs flexíveis, de plástico rígido, compostos, de papelão e de madeira, a carga deve ser aplicada por um dos seguintes métodos:

a)	empilhando-se sobre o IBC submetido ao ensaio um ou mais recipientes do mesmo tipo, carregados com a carga máxima admissível;

b)	colocando-se pesos apropriados sobre uma chapa plana apoiada sobre o IBC submetido ao ensaio.

• Cálculo da Sobrecarga de Ensaio

A sobrecarga a ser aplicada ao IBC será equivalente a 1,8 vez a massa bruta máxima admissível do número de IBCs similares que podem ser empilhados sobre ele durante o transporte.

• Critérios de Aprovação

IBCs de todos os tipos, exceto os flexíveis: não deve ocorrer qualquer deformação permanente do IBC, inclusive seu palete de base, caso haja, que torne o IBC inseguro para o transporte, nem ocorrer perda de conteúdo.

IBCs flexíveis: não deve ocorrer qualquer deterioração do corpo que torne o IBC inseguro para o transporte, nem ocorrer perda de conteúdo.

9.9.4.4	Ensaio de Estanqueidade

Este ensaio é aplicável a todo projeto-tipo de IBC destinado a sólidos, carregado ou descarregado sob pressão, ou a líquidos e aos IBCs sujeitos a ensaios inicial e periódicos.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

O ensaio inicial de IBCs dotados de isolamento térmico deve ser efetuado antes da instalação do isolamento. Antes do ensaio, os fechos com dispositivos de ventilação devem ser lacrados, ou substituídos por similares sem tais dispositivos.

• Método de Ensaio e Pressão a ser Aplicada

Deve ser aplicada ao IBC uma pressão manométrica mínima de 20kPa durante pelo menos dez minutos. A estanqueidade deve ser determinada por qualquer método apropriado, como por diferença de pressão do ar, ou por imersão do IBC em água. Neste último caso, deve ser aplicado um fator de correção para levar em conta a pressão hidrostática.

• Critério de Aprovação

Não deve haver vazamento de ar.

9.9.4.5	Ensaio de Pressão Hidráulica

Devem ser submetidos a este ensaio os projetos-tipo de IBCs destinados a sólidos, carregados ou descarregados sob pressão, e os destinados a líquidos.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

O ensaio deve ser realizado antes da instalação de qualquer equipamento de isolamento térmico. Dispositivos de alívio devem ser retirados ou tornados inoperantes; todas as aberturas devem ser tapadas.

• Método de Ensaio

O ensaio consiste na aplicação, por um período mínimo de dez minutos, de uma pressão hidráulica, manométrica, não inferior à indicada a seguir. O IBC não deve ser mecanicamente restrito durante o ensaio.

• Pressão a ser Aplicada

IBCs Metálicos:

a)	Para os IBCs dos tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N, deve ser aplicada uma pressão manométrica de 200kPa;

b)	Os IBCs dos tipos 31A, 31B e 31N, para líquidos, antes da realização do ensaio de 200kPa descrito em (a), devem ser submetidos a uma pressão manométrica de 65kPa.

IBCs de plástico rígido e IBCs compostos:

a)	75kPa, para IBCs dos tipos 21H1, 21H2, 21HZ1 e 21HZ2;

b)	para IBCs dos tipos 31H1, 31H2, 31HZ1 e 31HZ2: a pressão que for maior entre as duas descritas a seguir.

A primeira pressão será determinada por um dos seguintes métodos:

(i)	a pressão manométrica total medida no IBC (ou seja, a pressão de vapor do conteúdo mais a pressão do ar ou outros gases inertes, menos 100kPa), a 55ºC, multiplicada por um coeficiente de segurança igual a 1,5; esta pressão manométrica total deve ser determinada com base no nível máximo de enchimento, especificado em 9.2.2, a uma temperatura de enchimento 15ºC;

(ii) 1,75 vez a pressão de vapor de substância a ser transportada, a 50ºC, menos 100kPa, mas no mínimo igual a 100kPa;

(iii) 1,5 vez a pressão de vapor da substância a ser transportada, a 55ºC, menos 100kPa, mas no mínimo igual a 100kPa.

A segunda pressão será determinada pelo seguinte método:

(iv)	duas vezes a pressão estática da substância a ser transportada, mas no mínimo duas vezes a pressão estática da água.

• Critérios de Aprovação

No ensaio à pressão de 200kPa para IBCs metálicos dos tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N, não deve ocorrer vazamento.

No ensaio à pressão de 65kPa para IBCs metálicos dos tipos 31A, 31B e 31N, não deve ocorrer vazamento e o IBC não deve sofrer deformação permanente que o torne inseguro para o transporte.

No ensaio de IBCs de plástico rígido e de IBCs compostos não deve ocorrer deformação permanente que torne o IBC inseguro para o transporte, nem ocorrer vazamento.

9.9.4.6	Ensaio de Queda

Este ensaio é aplicável a todos os projetos-tipos de IBCs.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

IBCs metálicos: o IBC deve ser enchido, no mínimo, até 95% de sua capacidade, se for destinado a sólidos, ou até 98%, se destinado a líquidos, de acordo com o projeto-tipo. Dispositivos de alívio devem ser tornados inoperantes, ou removidos, lacrando-se suas aberturas.

IBCs flexíveis: o IBC deve ser enchido, no mínimo, até 95% de sua capacidade, com a carga máxima admissível, uniformemente distribuída.

IBCs de plástico rígido e compostos: o IBC deve ser enchido, no mínimo, até 95% de sua capacidade, se for destinado a sólidos, ou até 98% se destinado a líquidos. Os dispositivos de alívio de pressão devem ser removidos ou tornados inoperantes e suas aberturas devem ser tapadas. O ensaio deve ser realizado com a amostra e seu conteúdo a uma temperatura igual ou inferior a -18ºC. Conteúdos líquidos devem permanecer nesse estado, se necessário com emprego de anticongelante. Esse condicionamento pode ser dispensado se os materiais em questão tiverem, comprovadamente, dutilidade e resistência à tração suficientes a baixas temperaturas.

IBCs de papelão e de madeira: o IBC deve ser enchido, no mínimo, até 95% de sua capacidade, de acordo com seu projeto-tipo.

• Métodos de Ensaio

IBCs de todos os tipos, exceto os flexíveis: o IBC deve ser deixado cair sobre uma superfície horizontal, rígida, plana, lisa e não-resiliente, de modo que o ponto de impacto ocorra na parte da base considerada mais vulnerável.

IBCs flexíveis: o IBC deve ser deixado cair sobre sua base, em uma superfície horizontal, rígida, plana, lisa e não-resiliente.

• Altura da Queda

| GRUPO DE EMBALAGEM II | GRUPO DE EMBALAGEM III |
| --- | --- |
| 1,2m | 0,8m |

• Critérios de Aprovação

IBCs metálicos: não deve ocorrer perda de conteúdo.

IBCs flexíveis: não deve ocorrer perda de conteúdo. Pequena descarga pelo fecho ou pelos furos da costura, no momento do impacto, não deve ser considerada falha do IBC, desde que não haja vazamento após o IBC ter sido levantado do solo.

IBCs de plástico rígido, compostos, de papelão e de madeira: não deverá ocorrer perda de conteúdo. Pequena descarga pelo fecho, no momento do impacto, não deve ser considerada falha do IBC, desde que não haja vazamento posterior.

9.9.4.7	Ensaio de Rasgamento

Este ensaio é aplicável a todos os projetos-tipo de IBCs flexíveis.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

O IBC deve ser carregado com a carga máxima admissível e, no mínimo, até 95% de sua capacidade. A carga deve ser uniformemente distribuída.

• Método de Ensaio

Após o IBC ter sido colocado no solo, é feito um corte de 100mm, que atravesse completamente a parede de uma das faces maiores, com um ângulo de 45º, em relação ao eixo principal do IBC, a meia altura entre a base do IBC e o plano de topo do conteúdo. O IBC é, então, submetido a uma sobrecarga, uniformemente distribuída, equivalente a duas vezes a carga máxima admissível. Essa carga deve permanecer aplicada durante pelo menos cinco minutos. No caso de IBCs projetados para serem içados pelo topo ou lateralmente, após a remoção da sobrecarga, eles devem ser içados do solo e mantidos nessa posição por, no mínimo, cinco minutos.

• Critério de Aprovação

O corte não deve aumentar mais de 25% de sua extensão original.

9.9.4.8	Ensaio de Tombamento

Este ensaio é aplicável a todos os projetos-tipo de IBCs flexíveis.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

O IBC deve ser enchido, no mínimo, até 95% de sua capacidade, com a carga máxima admissível, uniformemente distribuída.

• Método de Ensaio

O IBC deve ser tombado, sobre qualquer parte de seu topo, numa superfície horizontal, rígida, plana, lisa e não-resiliente.

• Altura do Tombamento

| GRUPO DE EMBALAGEM II | GRUPO DE EMBALAGEM III |
| --- | --- |
| 1,2m | 0,8m |

• Critério de Aprovação

Não deve haver perda de conteúdo. Pequena descarga pelo fecho ou pelos furos da costura, no momento do impacto, não deve ser considerada falha do IBC, desde que não haja vazamento posterior.

9.9.4.9	Ensaio de Aprumo

Este ensaio é aplicável em todos os projetos-tipo de IBCs flexíveis, projetados para serem içados pelo topo ou lateralmente.

• Preparação de IBCs para o Ensaio

A amostra deve ser enchida, no mínimo, até 95% de sua capacidade, com a carga máxima admissível, uniformemente distribuída.

• Método de Ensaio

A amostra, apoiada sobre um de seus lados, deve ser içada, a uma velocidade mínima de 0,1m/s, para a posição normal, acima do solo, por um de seus dispositivos de içamento, ou por dois deles, caso a amostra disponha de quatro dispositivos.

• Critério de Aprovação

O projeto-tipo é aprovado se o IBC e seus dispositivos de içamento não sofrerem qualquer dano que torne inseguro seu transporte e manuseio.